## Slide 3
Thiết kế thiết bị thu thập thông tin hiện trường ứng dụng trong hệ thống quản lý và giám sát xe công trình
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Hoàng
MSSV: 20191855
GVHD: TS. Nguyễn Thanh Hường

## Slide 4: NỘI DUNG
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
2
KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
3
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
4
Notes: Phần trình bày của em gồm có 5 phần.

## Slide 5: 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Đặt vấn đề
Notes: Bây giờ em sẽ đi vào phần Đặt vấn đề, sau khi tìm hiểu, khảo sát về cách thức quản lý, giám sát các đội xe, máy móc công trình của các doanh nghiệp xây dựng trong những năm gần đây, em nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp này vẫn vận hành theo phương pháp cũ, tức là sử dụng con người để trực tiếp tham gia vào quản lý, giám sát ngay tại hiện trường. Phương pháp này có những ưu nhược điểm như
Ưu điểm: Đây là phương pháp truyền thống, đã được áp dụng và sử dụng trong thời gian dài, do đó dễ thực hiện, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có số lượng xe công trình ít.
Nhược điểm: Do sử dụng con người trực tiếp vào quản lý, giám sát tại hiện trường khiến cho tính minh bạch, chính xác của thông tin không được bảo đảm. Hơn nữa khi doanh nghiệp mở rộng với số lượng xe công trình lớn thì sẽ khó kiểm soát và quản lý. Việc quản lý một đội xe quy mô từ 5 – 10 xe có thể chưa gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng việc quản lý hiệu quả một hệ thống đội xe có hàng trăm xe, phân tán trên không gian rộng là một bài toán khó.
Chính vì thế nên việc ứng dụng công nghệ vào trong quản lý, giám sát vận hành của những doanh nghiệp xây dựng là việc làm cần thiết trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0. Trong đó có việc xây dựng một hệ thống quản lý, giám sát máy công trình. Giúp cho việc thu thập thông tin được chính xác, đầy đủ. Người chủ doanh nghiệp có thể theo dõi, giám sát từ xa để đưa ra những quyết định phù hợp.

## Slide 6: 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Hình ảnh minh họa những lợi ích của một hệ thống quản lý, giám sát xe
Hơn 200 xe
Dự án rộng khắp cả nước
Hệ thống thông báo & cảnh báo
Phân bổ xe & tài xế
Theo dõi vị trí
Bảo trì & bảo dưỡng
Tai nạn, sự cố, vi phạm
Quản lý nhiên liệu
Nhật ký
Tài liệu
Đăng kí/gia hạn
Đảm bảo chất lượng
Thông báo & cảnh báo
Notes: Đề tài của em cũng xuất phát từ nhu cầu cần quản lý đội xe của doanh nghiệp thực tế, đó là doanh nghiệp xây dựng Đạt Phương, riêng các xe công trình doanh nghiệp có hơn 200 xe, dự án trải rộng trên cả nước, công tác quản lý đội xe gặp nhiều khó khăn.
Với nhiều lợi ích mà một hệ thống quản lý, giám sát xe như:
Giám sát, theo dõi thời gian thực
Quản lý và giảm thiểu chi phí nhiên liệu
Quản lý hành vi tài xế
Quản lý bảo trì & bảo dưỡng xe
Ghi lại nhật ký hoạt động
…
Thì doanh nghiệp rất cần có một hệ thống theo dõi, giám sát như vậy, tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên ERP sẵn có của doanh nghiệp. Phần mềm ERP (Enterprise resource planning software) là một giải pháp phần mềm hỗ trợ quá trình quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tích hợp tất cả thông tin, dữ liệu của các phòng ban vào cùng một hệ thống máy tính duy nhất để theo dõi, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của doanh nghiệp Doanh nghiệp đã và đang thi công nhiều công trình, dự án trải dài trên khắp Việt Nam như: cầu Niệm 2 và đường dẫn (Hải Phòng); cầu Bình Ca (Tuyên Quang); Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn); cầu Đò Lèn vượt đường sắt (Thanh Hoá); cầu Bến Thuỷ II (Nghệ An); cầu Cửa Đại (Quảng Nam); Nút giao Trường Hải (Quảng Nam); cầu Đại Phước (Đồng Nai); cầu Thủ Thiêm, Đồng Nai, An Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh); Kinh Xáng (Tiền Giang), BOT tuyến tránh thành phố Sóc Trăng; đường Trung tâm Bãi Trường (Phú Quốc), cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang)…

## Slide 7: 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Các hệ thống hiện có
Notes: Hiện nay một số hệ thống có tính năng tương tự trên thị trường là khá ít, trong nước có thể kể đến như….
Ở nước ngoài có thể kể đến như….

## Slide 8: 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Hệ thống giám sát hành trình của xe khách và xe vận tải
Thiết kế thiết bị giám sát máy công trình
Notes: Tiếp đến em tìm hiểu về hệ thống giám sát hành trình của xe khách và xe vận tải. Những hệ thống như này đã ra đời từ rất lâu và được sử dụng phổ biến trong khoảng 10 năm gần đây. Hệ thống giám sát hành trình của xe vận tải nói chung có những đặc điểm khá tương đồng với hệ thống mà em định xây dựng ở trong đồ án này, song lại không thể áp dụng nguyên hệ thống này cho đối tượng mới là xe – máy công trình vì những lí do như:
Môi trường làm việc khắc nghiệt, yêu cầu thiết bị phải có khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài ở môi trường này.
Tính chất của công việc: Trong khi đối với các phương tiện giao thông thông thường, yêu cầu về quản lý, giám sát, lập báo cáo về lượng tiêu thụ nhiên liệu (cụ thể là dầu) là không quá cần thiết thì đối với những doanh nghiệp làm về xây dựng, yêu cầu này đối với chủ doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.
Hệ thống quản lý: Các thiết bị giám sát hành trình hiện nay do các hãng khác nhau sản xuất thì đều có một hệ thống quản lý, giám sát riêng, khó tích hợp chung đối với hệ thống quản lý giám sát sẵn có của doanh nghiệp.
Có thể thấy những thiết bị giám sát hành trình hiện nay trên thị trường chưa đáp ứng được yêu cầu khi áp dụng vào quản lý, giám sát máy công trình. Hiện tại, trên thị trường cũng chưa có nhiều thiết bị tập trung vào mảng giám sát máy công trình này.

## Slide 9: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Mô hình giải pháp tổng thể
THIẾT BỊ GIÁM SÁT
(ĐẶT TẠI MÁY CÔNG TRÌNH)
GIAO DIỆN QUẢN LÝ, THEO DÕI THÔNG QUA APP, WEBSITE…
SERVER
Notes: Tiếp theo em sẽ phân tích về giải pháp thiết kế hệ thống.
Trên cơ sở một hệ thống giám sát hành trình thông thường, em đưa ra mô hình giải pháp tổng thể như sau: Hệ thống là sự kết hợp của 3 thành phần:
Thứ nhất là thiết bị giám sát đặt tại máy công trình.
Thứ 2 là Server và database
Thứ 3 là Giao diện quản lý, giám sát thông qua Web, app.
Trong đó đồ án tập trung chủ yếu vào phần thứ nhất là thiết bị phần cứng ngay tại hiện trường bao gồm tính toán thiết kế và lập trình thiết bị. Ngoài ra còn tìm hiểu, lập trình để thiết bị và những phần còn lại của hệ thống có thể giao tiếp, trao đổi dữ liệu qua internet. Đồ án sẽ nhúng trong một hệ thống trong đó phần server và phần giao diện quản lý do bạn Nguyễn Viết Cảnh thiết kế. Đồ án của em sẽ sử dụng luôn một phần trong hệ thống của bạn Nguyễn Viết Cảnh.

## Slide 10: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Mục tiêu thiết kế
THIẾT BỊ GIÁM SÁT:
Quản lý thông tin lái xe bằng RFID.
Đo các thông số như: Tốc độ của xe; Vị trí của xe thông qua GPS; Nhiệt độ/độ ẩm môi trường; Điện áp ắc quy của xe; Nhiên liệu của xe...
Gửi các dữ liệu đo được lên server để quản lý và giám sát.
Hiển thị thông tin cần thiết ngay tại thiết bị.
Đóng vỏ hoàn thiện, hoạt động ổn định
WEB – SERVER:
Quản lý thông tin lái xe.
Theo dõi vị trí làm việc của xe tại bất kì thời điểm nào.
Giám sát các thông số của xe như tốc độ, quãng đường đi được, điện áp làm việc của ắc quy, nhiên liệu của xe, số thiết bị hoạt động….
Notes: Từ mô hình giải pháp tổng thể, em đưa ra những mục tiêu thiết kế cho phần thiết bị giám sát và phần web – server. Trong đó đồ án chỉ tập trung vào phần thiết bị giám sát ở hiện trường.

## Slide 11: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Phương án 1
Phương án 2
Thiết kế tổng quan hệ thống
Notes: Tiếp theo em sẽ trình bày về phần Thiết kế hệ thống.
Từ mục tiêu thiết kế ở trên, em đưa ra mô hình thiết kế tổng quan của hệ thống. 2 phương án thiết kế:
Phương án 1: Các thiết bị giao tiếp qua 1 chuẩn như lora, zigbee, wifi và kết nối về 1 Gateway để giao tiếp với server. Tuy nhiên yêu cầu chung của các chuẩn giao tiếp không dây này đó là các thiết bị phải nằm trong phạm vi cho phép của chuẩn giao tiếp đó, từ đó dẫn đến hạn chế về phạm vi mà các thiết bị này có thể giao tiếp với nhau. Việc có thêm bộ gateway sẽ làm tăng chi phí của hệ thống và làm tăng độ trễ do các thiết bị phải trao đổi với server thông qua gateway. Do vậy phương án thứ nhất này không được tối ưu.
Phương án 2: Các thiết bị hoạt động độc lập và kết nối với server. Do vậy việc gửi dữ liệu lên server cũng như nhận và xử lí lệnh từ server xuống cũng đáp ứng rất nhanh. Ngoài ra trong phương án này, các thiết bị sẽ không sử dụng các chuẩn truyền không dây thông thường như ở phương án một mà sẽ sử dụng mạng LTE 4G để truyền/nhận dữ liệu với server. Do đó phạm vi hoạt động sẽ rất lớn, bất kì ở đâu chỉ cần phủ sóng LTE 4G thì ở đó thiết bị đều có thể hoạt động được. Có thể thấy phương án này khắc phục hoàn toàn những nhược điểm đã nêu ra ở phương án thứ nhất.

## Slide 12: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Thiết kế tổng quan hệ thống
Notes: Đồ án sử dụng phương án 2 để thiết kế hệ thống. Như đã phân tích các ưu nhược điểm của phương án thứ nhất đó là… vì vậy nên ở phương án này, em lựa chọn sử dụng mạng 2G/3G/4G để kết nối thiết bị với server thông qua TCP/IP. Server và thiết bị sẽ trao đổi dữ liệu qua giao thức MQTT. Đây là một giao thức phổ biến và hiệu quả khi sử dụng trong các hệ thống nhúng nơi có tài nguyên phần cứng và tốc độ kết nối hạn chế, rất phù hợp với hệ thống mà em sẽ thiết kế.

## Slide 13: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Sơ đồ khối thiết bị
Tiêu chí lựa chọn linh kiện từng khối
Giá thành
Độ ổn định
Độ hiệu quả
Độ phổ biến
Khả năng hỗ trợ
Khả năng nâng cấp
Notes: Sau khi đã lựa chọn được phương án thiết kế và giao thức kết nối của hệ thống, em đưa ra các khối trong thiết bị của em như sau:

## Slide 14: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
STM32F103
5
NGUỒN XUNG
NGUỒN LDO
1
4
7
2
8
3
6
9
Notes: Từ các khối trong sơ đồ tổng quan, em lựa chọn các linh kiện chính của từng khối như sau.

## Slide 15: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Các kết nối phần cứng trong thiết bị
Notes: Các giao thức phần cứng sử dụng trong thiết bị.

## Slide 16: 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Các thông số sẽ gửi lên Server
TÊN THÔNG SỐ | Ý NGHĨA
- Nhiệt độ/Độ ẩm môi trường xung quanh | - Đánh giá điều kiện làm việc của các xe tại công trường.
- Nhiệt độ thiết bị | - Đánh giá tính ổn định của thiết bị giám sát và bật/tắt chức năng tản nhiệt.
- Điện áp làm việc của ắc quy. | - Phục vụ việc bảo trì, thay thế ắc quy.
- Vị trí (Lat/lon) gắn với mốc thời gian. | - Giám sát hành trình của xe. Phục vụ việc vẽ quỹ đạo di chuyển, truy vết vị trí của xe tại mọi thời điểm.
- Tốc độ xe | - Theo dõi tốc độ di chuyển, tính toán quãng đường di chuyển
- ID của lái xe. | - Giám sát người đang vận hành xe.
- Thời gian khởi động, kết thúc phiên và tổng thời gian làm việc | - Quản lí phiên làm việc ( Cần phải trao đổi thêm).
- Nhiên liệu xe | - Quản lí mức nhiên liệu của xe. (Kinh phí)
Notes: Cần phải trao đổi riêng với doanh nghiệp

## Slide 17: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Mức độ tiêu thụ của các khối
STT | Khối chính | Tác vụ tiêu thụ | Điện áp sử dụng (V) | Mức tiêu thụ (mA)
1 | STM32F103RCT6 | Tất cả ngoại vi cần thiết hoạt động đồng thời | 3.3 | ≈ 66
2 | OLED 1.3” | Hiển thị ( Nền đen. Chữ trắng, độ sáng từ 31-255) | 3.3 | ≈ 23 - 32
3 | RFID | Quét mã thẻ RFID | 3.3 | ≈ 13 - 26
4 | GNSS L70 | Tracking Mode | 3.3 | ≈ 18
5 | Đèn led, còi | Sáng đèn, bật còi | 3.3 | ≈ 100
6 | Sensor | DHT11, DS18B20, Cảm biến mức | 5 | ≈ 4
7 | RS232/Debug | Truyền, nhận dữ liệu | 5/3.3 | ≈ 10
8 | Flash/SDcard | Đọc, ghi dữ liệu | 3.3 | ≈ 100
9 | SIM A7672 | Gửi dữ liệu | 3.8 | ≈ 600
TỔNG |  |  |  | ≈ 1000
Notes: Tiếp theo em đi vào phần đầu tiên của “phân tích thiết kế” đó là thiết kế phần cứng.
Đầu tiên em lập bảng mức độ tiêu thụ tối đa của các khối để xem xét việc thiết kế khối nguồn cũng như xác định tính ổn định của thiết bị,.

## Slide 18: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Mức độ tiêu thụ của khối SIM 4G/LTE
Chế độ | Tần số hoạt động | Mức tiêu thụ
Sleep Mode |  | 3.5mA
Idle Mode |  | 28.5mA
Call | EGSM900 | 320mA
 | DCS1800 | 262mA
LTE Cat1 (LTE-FDD B1) | 10MHz, 23dBm | 600mA
Transmission Burst |  | 2A
Notes: Tiếp theo là bảng mức độ tiêu thụ của khối sim, do khối này có mức tiêu thụ năng lượng đặc biệt nên em xét riêng. Có thời điểm module SIM có thể tiêu thụ dòng cỡ 2A. Do đó cần phải tính toán thiết kế khối nguồn riêng cho module SIM tách biết với nguồn cho các thành phần còn lại của hệ thống.

## Slide 19: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Mô hình khối nguồn của thiết bị
Notes: Khối nguồn là trái tim của hệ thống, quyết định phần lớn đến sự ổn định khi vận hành thiết bị trong thời gian dài. Do đó cần tính toán thiết kế nguồn một cách hợp lí nhất đảm bảo cung cấp cho các khối. Hình dưới đây là mô hình khối nguồn của thiết bị bao gồm mạch.. Cấp cho…

## Slide 20: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Mạch nguyên lý tổng thể thiết bị
Notes: Tiếp theo em đi vào thiết kế mạch nguyên lí.

## Slide 21: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế khối nguồn cho Module SIM
12-24VDC
3.8 ± 0.1V
3A
VIN
VOUT
IMAX
Lọc và bảo vệ điện áp đầu vào
Mạch Buck 3.8V cho SIM
Notes: Sau khi tìm hiểu và khảo sát mức độ tiêu thụ của các thành phần trong hệ thống, em quyết định thiết kế nguồn theo 2 phần:
Phần nguồn cho riêng module SIM
Phần nguồn cho những thành phần còn lại
Đối với module sim, do yêu cầu về dòng điện khá cao khoảng hơn 2A, độ sụt áp của nguồn không dưới 3.4V, do đó em sẽ thiết kế mạch nguồn Buck cho module SIM

## Slide 22: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế khối nguồn LDO
Mạch LDO hạ áp xuống 12V
Mạch LDO hạ áp xuống 5V
Mạch LDO hạ áp 3.3V cho MCU và GPS
12
5
3.3
Notes: Đối với các thành phần còn lại của thiết bị, do yêu cầu về dòng điện không cao nhưng lại yêu cầu về các mức điện áp khác nhau, do đó em sẽ sử dụng các mạch LDO để hạ áp xuống các mức điện áp mong muốn đó là 12VDC, 5VDC, 3.3VDC

## Slide 23: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế khối MCU
Notes: MCU là bộ não của hệ thống, MCU được chọn là dòng Arm cortex M3 STM32F103RC của ST, đáp ứng đủ những yêu cầu của bài toán.

## Slide 24: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế khối 4G LTE
Notes: Đây là sơ đồ nguyên lý khối SIM 4G giao tiếp giữa thiết bị với Server qua internet

## Slide 25: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế khối GPS
Notes: Đây là sơ đồ nguyên lý khối GPS, giao tiếp với MCU qua UART và anten em sử dụng là Active Antenna. (anten được cấp nguồn trực tiếp từ bên trong module do thiết kế kiểu active này có sẵn 1 bộ LNA do đó cần nuôi trực tiếp)
Cuộn cảm L1 được thêm vào để ngăn chặn sự rò rỉ tín hiệu RF vào chân VCC_RF, theo khuyến cáo thì L1 không quá 47nH. R2=10 Ohm được thêm vào để hạn dòng trong trường hợp antenna bị ngắn mạch xuống GND.

## Slide 26: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế các khối còn lại
Notes: Đây là sơ đồ nguyên lý của các khối còn lại như:….

## Slide 27: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế các khối còn lại

## Slide 28: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế PCB
PCB 2D
PCB 3D
Notes: Sau khi thiết kế xong sơ đồ mạch nguyên lý, em đi vào thiết kế mạch in PCB 2 lớp dựa theo tiêu chuẩn được đề cập trong tài liệu “Layout design guide”

## Slide 29: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế Antenna Trace cho khối SIM và khối GPS
Notes: Để tín hiệu GPS và tín hiệu 4G LTE bắt được là tốt nhất thì đòi hỏi trở kháng đầu vào của đường dây anten cỡ 50ohms. Điều kiện này phụ thuộc vào kích thước của đường dây.
Coplanar Waveguide with Ground (đường tín hiệu (đường anten) và đường Ground nằm trên 1 mặt phẳng và ở trên mặt của mạch) do em thiết kế mạch 2 lớp nên sử dụng phương pháp này
Trong đó là hằng số điện môi tương đối của vật liệu FR4 (giá trị từ 3.8-4.7), S là kích thước đường dây antenna, W là khoảng cách từ đường antenna với đường Ground, H là độ dày lớp FR4
Đây là antenna trace cho khối SIM, tính được trở kháng vào xấp xỉ 55ohm
Để tín hiệu GPS và tín hiệu 4G LTE bắt được là tốt nhất thì đòi hỏi trở kháng đầu vào của đường dây anten cỡ 50ohms. Điều kiện này phụ thuộc vào kích thước của đường dây.
Coplanar Waveguide with Ground (đường tín hiệu (đường anten) và đường Ground nằm trên 1 mặt phẳng và ở trên mặt của mạch) do em thiết kế mạch 2 lớp nên sử dụng phương pháp này
Trong đó ε_𝑟 là hằng số điện môi tương đối của vật liệu FR4 (giá trị từ 3.8-4.7), S là kích thước đường dây antenna, W là khoảng cách từ đường antenna với đường Ground, H là độ dày lớp FR4
Đây là antenna trace cho khối SIM, tính được trở kháng vào xấp xỉ 55ohm

## Slide 30: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế Antenna Trace cho khối GPS và khối SIM
Notes: Còn đây là antenna trace cho khối GPS, tính được trở kháng vào xấp xỉ 49.52ohm

## Slide 31: 2.1. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Thiết kế cơ khí
Notes: và cuối cùng của việc thiết kế phần cứng là thiết kế vỏ hộp cơ khí.
Vỏ hộp được thiết kế trên phần mềm solidwork sau đó gia công bằng in 3D để tạo mẫu, gồm phần thân vỏ, 2 cạnh bên ốp và lắp trên, phần mạch sẽ đặt cố định ở bên trong phần thân vỏ

## Slide 32: 2.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM
Thiết kế phần mềm nhúng cho MCU
Notes: Firmware được lập trình trên ngôn ngữ C, bằng VScode. Lập lịch chương trình đơn nhiệm đảm bảo đáp ứng thời gian thực của hệ thống, Lưu đồ giải thuật được trình bày tóm gọn như trong hình. Trong đó là quá trình khởi tạo, bên cạnh là hoạt động của hệ thống bao gồm 5 task.
Task 1: đọc tất cả cảm biến 500ms.
Task 2: thu thập tọa độ, ngày giờ, thời gian… 100ms
Task 3: gửi dữ liệu lên server 1100ms
Task 4: ghi dữ liệu và hiển thị oled 200ms
Task 5: kiểm tra đầu đọc rfid 100ms
Tổng 2s

## Slide 33: 2.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM
Thiết kế phần mềm giao diện quản lý và giám sát dữ liệu
Notes: Về thiết kế giao diện quản lí, em dựa trên platform Thingsboard. Bên Thingsboard họ có sẵn Server và việc việc của em là thiết kế Device để cho phép nhận và truyền dữ liệu từ thiết bị tới Server theo bản tin Json; thiết kế Rule Engine và Entity Aliases để điều phối, phân luồng và điều hướng dữ liệu; Thiết kế các Widget để hiển thị dữ liệu nhận được lên Dashboar; Cuối cùng là Assign cho User.
Mô hình xây dựng DashBoard như sau

## Slide 34: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
MẠCH PCB THỰC TẾ
Notes: Sau khi đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế, em xin phép trình bày kết quả như sau:
Đây là kết quả mạch PCB thực tế với các khối trên mạch như hình bên.

## Slide 35: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
KẾT QUẢ GIA CÔNG VÀ ĐÓNG HỘP THIẾT BỊ
Notes: Đây là kết quả vỏ hộp sau khi gia công và đóng hộp thiết bị
Từ phần sau em đi vào thử nghiệm thiết bị dựa trên quy chuẩn 31 của bộ giao thông vận tải năm 2014

## Slide 36: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Thử nghiệm hoạt động của khối nguồn
 | Nguồn vào 12V | Nguồn 12V | Nguồn 3.8V | Nguồn 5V | Nguồn MCU | Nguồn GNSS
Điện áp đỉnh đỉnh(V) | 0.0976 | 0.0472 | 0.0432 | 0.0448 | 0.04 | 0.0408
Độ Ripple (%) | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2
Thông số cần đo | Giá trị tính toán (V) | Giá trị trung bình sau 10 lần đo (V) | Sai số (%)
Điện áp nguồn | 12 | 12.25 | 2.08
 | 5 | 5.05 | 1.00
Điện áp MCU | 3.3 | 3.28 | 0.61
Điện áp GNSS | 3.3 | 3.31 | 0.30
Điện áp SIM | 3.8 | 3.79 | 0.26
Độ Ripple từng khối
Giá trị điện áp trung bình
Notes: Thử nghiệm hoạt động của khối nguồn bao gồm việc xác định độ ripple và điện áp trung bình. Để xác định độ ripple và điện áp trung bình em sử dụng oscilloscope và đồng hồ đo vạn năng.
Các khối nguồn DC của thiết bị đều xuất hiện Ripple nhưng độ Ripple đều đạt mức ổn định (<5%), và điện áp trung bình của các khối nguồn xấp xỉ gần với giá trị tính toán đã thiết kế. Đều không làm ảnh hưởng tới chất lượng và hoạt độngc của thiết bị

## Slide 37: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Thử nghiệm hoạt động khối cảm biến và khối đọc ADC
Điện áp nguồn qua ADC
Giá trị nhiệt độ, độ ẩm
Điện áp nguồn (V) | Điện áp đo được qua ADC(V)
12.000 | 11.981
14.000 | 13.972
16.000 | 15.975
20.000 | 19.968
24.000 | 23.960
Điều kiện | Giá trị đo từ HTC-1 |  | Giá trị đo từ thiết bị | 
 | Nhiệt độ ° C | Độ ẩm %RH | Nhiệt độ ° C | Độ ẩm %RH
Trong phòng | 25.5 | 45 | 26.0 | 50
Ngoài trời Hà Nội (1) | 27.3 | 76 | 27.8 | 78
Ngoài trời Hà Nội (2) | 25.0 | 50 | 25.3 | 54
Notes: Khối ADC đo điện áp nguồn khá chính xác.
(1): Đo ngày 27/12/2023 lúc 13h00 chiều, địa điểm C7 Đại học Bách Khoa Hà Nội.
(2): Đo ngày 28/12/2023 lúc 15h00 chiều, địa điểm C7 Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Sai số không đáng kể, Có thể giảm sai số này bằng cách cấu hình cảm biển hoạt động ở độ phân giải lớn hơn (12bit thay vì 9bit)

## Slide 38: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Thử nghiệm chất lượng sóng qua anten và đo độ chính xác của GPS
Chất lượng sóng
Độ chính xác GPS
Điều kiện đo | Hệ số RSSI được phản hồi từ SIM | RSSI (dBm) được quy đổi | Chất lượng sóng
Không gắn antenna, đặt thiết bị ở vị trí thông thoáng, rộng rãi. | 1 | -93 -> -111 | Marginal
Trong nhà, khu dân cư nhiều nhà cao tầng. | 4 | -79 -> -91 | Good
Trong nhà, xung quanh ít nhà cao tầng | 29 | -63 -> -75 | Excellent
Ngoài trời, đặt thiết bị ở vị trí rộng rang, thông thoáng | 31 | -51 -> -60 | Excellent
Địa điểm | Kết quả đo từ thiết bị GNSS RTK |  | Khoảng cách Max(m) | Khoảng cách Min(m) | Sai số (m)
 | Lat | Long |  |  | 
(1) | 20.9913825N | 105.8020612E | 6.314 | 4.521 | 5.418
(2) | 21.0066545N | 105.8431336E | 6.403 | 0.608 | 3.239
(3) | 21.0064859N | 105.8419455E | 7.909 | 5.449 | 6.194
(4) | 20.9893044N | 105.8881524E | 7.235 | 4.175 | 6.075
(5) | 20.9599070N | 105.8480880E | 8.101 | 4.625 | 6.312
Notes: Phần antenna cho khối SIM hoạt động tốt, ổn định.
(1): Viện Ứng dụng Khoa học và Công Nghệ Nacentech - C6 Thanh Xuân - Hà Nội.
(2): Quảng trường C1 – Đại học Bách khoa Hà Nội.
(3): Quảng trường C2 – Đại học Bách khoa Hà Nội.
(4): Ngách 86/1 P. Thanh Lân – Thanh Trì – Hoàng Mai – Hà Nội.
(5): Sân tòa nhà A6, ký túc xá Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
Thiết bị thu GPS có độ chính xác <10m, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đặt ra của bài toán.

## Slide 39: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Giám sát thiết bị trong phòng thí nghiệm bằng máy phát GPS
Quãng đường từ phát phát GPS
Quãng đường ghi lên trên Server
Notes: Sử dụng máy phát GPS mô phỏng quãng đường đã được lập trình sẵn, thiết bị phải có khả năng định vị vị theo quãng đường đó, gửi vị trí lên server và lưu trữ thông tin về vị trí và tốc độ vào bộ nhớ.

## Slide 40: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Giám sát thiết bị bằng thực nghiệm
Quãng đường ghi lên trên Server
Láp đặt thiết bị lên ô tô
Notes: Khối ADC đo điện áp nguồn khá chính xác.
(1): Đo ngày 27/12/2023 lúc 13h00 chiều, địa điểm C7 Đại học Bách Khoa Hà Nội.
(2): Đo ngày 28/12/2023 lúc 15h00 chiều, địa điểm C7 Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Sai số không đáng kể, Có thể giảm sai số này bằng cách cấu hình cảm biển hoạt động ở độ phân giải lớn hơn (12bit thay vì 9bit)

## Slide 41: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Thông tin trong thẻ nhớ SDCard
Notes: Dữ liệu hành trình lưu trong thẻ nhớ SDCard ngày 27/12/2023

## Slide 42: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Đọc và phân tích các dữ liệu cơ bản
Notes: Em sử dụng phần mềm trích xuất thông tin của Tổng cục đường bộ Việt Nam, kết nối phần mềm với thiết bị qua RS232 để tiến hành đọc và phân tích các dữ liệu cơ bản của thiết bị.
Trên đây là dữ liệu hành trình được lưu trong thiết bị ngày 25/12/2023 tại Viện khoa học và công nghệ nacentech

## Slide 43: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Đọc và phân tích các dữ liệu cơ bản
Notes: Trên đây là Thời gian dừng đỗ của xe được thiết bị ghi lại ngày 27/12/2023 trên đường Nguyễn Trãi

## Slide 44: 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM
Kiểm tra tính năng tự động kết nối với Server
Notes: Cho thiết bị hoạt động bình thường, sau khoảng 10 phút hoạt động, tháo antenna của thiết bị để ngắt kết nối với server, sau đó lắp lại, thiết bị phải có khả năng tự động kết nối lại với server.

## Slide 45: 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Đánh giá kết quả:
Quá trình thử nghiệm thiết bị chạy ổn định.
Các chức năng như định vị vị trí, đo các thông số, lưu trữ dữ liệu, RFID, truyền nhận dữ liệu với server về cơ bản hoạt động đúng như mục tiêu đã đặt ra.
Sử dụng công nghệ chuẩn 4G LTE đáp ứng được tốc độ truyền nhận, dễ mở rộng và it khả năng mất kết nối.
Đáp ứng một vài bài test theo QC 31 bộ GTVT.
Hạn chế:
Chưa đo được nhiều thông số.
Chức năng truyền dữ liệu khi khôi phục kết nối chưa phát triển xong.
Chưa có điều kiện gắn với xe công trình thực tế.
Phần cứng chưa thiết kế tối ưu nên khối nguồn làm ảnh hưởng tới khối tín hiệu khi hoạt động thời gian dài làm nóng thiết bị.
Chức năng cập nhật firmware từ xa OTA chưa phát triển xong.

## Slide 46: 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Kết quả chung của đồ án
Thiết kế thành công thiết bị: Bao gồm thiết kế mạch nguyên lý, thiết kế PCB, thiết kế giao diện quản lý và thiết kế cơ khí vỏ hộp cho thiết bị.
Lập trình firmware để thiết bị hoạt động theo những yêu cầu đã đặt ra, đáp ứng được thời gian thực của hệ thống.
Hiểu rõ hơn về các giao thức MQTT, HTTP, CoAP,.., các chuẩn giao tiếp giữa MCU với các ngoại vi SPI, UART, I2C, RS232,...
Đánh giá được điện năng tiêu thụ của từng khối và của cả hệ thống.
Nâng cao kỹ năng tìm kiếm tài liệu, tổng hợp thông tin, kĩ năng trình bày và viết báo cáo.

## Slide 47: 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Hướng phát triển trong tương lai
Tiếp tục hoàn thành các chức năng đã đặt ra, cụ thể là chức năng truyền dữ liệu bị mất khi thiết bị khôi phục kết nối với server. Hoàn thiện chức năng lưu trữ và cập nhật firmware từ xa OTA.
Nghiên cứu và xem xét các thông số cần đo trong công trường để từ đó có thể thiết kế thiết bị đáp ứng được rộng rãi trong môi trường đó.
Phát triển thêm chức năng đo tốc độ bằng cảm biến tiệm cận phòng trường hợp mất kết nối GPS. Thiết kế bánh răng phù hợp có thể gắn vào trục quay của xe để đo tốc độ bằng cách đo các xung từ cảm biến tiệm cận.
Tối ưu kích thước PCB và hộp cơ khí để giúp thiết bị nhỏ gọn hơn và tránh trường hợp nhiệt độ ảnh hưởng tới tín hiệu.

## Slide 48: VIDEO DEMO
Notes: Cuối cùng, em xin phép demo video

## Slide 49
Em xin cảm ơn thầy cô và mọi người đã lắng nghe!